## Slide 1: Echo Cancellation
Cyril Stoller
Marcel Bärtschi

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Problematik
Modellierung
Lösungsansatz
High-Level Implementation (Rauschen)
High-Level Implementation (Stimme)
Low-Level Implementation Echo Modellierung
Low-Level Implementation Filterung

## Slide 3: Problematik

## Slide 4: Modellierung
Signal x wird mit einem Echo versehen
  Echo: eine oder mehrere verzögerte und eventuell abgedämpfte Kopien von x.
Signal x und resultierendes Signal y sind bekannt
x, y  h: Charakteristik des Echos,
h  Wiederherstellung von x aus y

## Slide 5: Modellierung
Echo in Matlab-Simulation:
  Verzögerung: 8/fs
  Amplitude: 0.4

## Slide 6: Lösungsansatz
Normales adaptives LMS-Filter
  Signal y und Signal yhat werden nun verglichen und auf Filter zurückgeführt
  Resultat: optimalerweise 0

## Slide 7: Lösungsansatz
Echo Cancellation mit Adaptivem LMS-Filter
  Wenn nun das erste Filter-Tab ignoriert wird, erhält man als Resultat das Originalsignal, da nur noch das Echo nachgebildet und von y subtrahiert wird:

## Slide 8: Lösungsansatz
Echo Cancellation mit Adaptivem LMS-Filter:
  Weit verbreitete und einfachste Methode.
  Zahlreiche IEEE Papers und Erwähnung in praktisch jeder DSV-Literatur
  Wird eingesetzt bei:
    Skype
    Teamspeak
    Smartphone

## Slide 9: Implementation HL (noise)
Weisses Rauschen
Echo ist eine Verzögerung um 8 Samples und Amplitude von 0.4:
  g = [1 0 0 0 0 0 0 0.4]
Konvergenzgeschwindigkeit ist abhängig von u
  u klein: genau aber langsam
  u gross: schnell aber ungenau (und evtl. unstabil)

## Slide 10: Resultate HL (Noise)
Weisses Rauschen
u = 0.00008 (klein)

## Slide 11: Resultate HL (Noise)
Weisses Rauschen
u = 0.008 (gross)

## Slide 12: Implementation HL (voice)
Lorem Ipsum, 2*5 Sekunden hintereinander
Echo ist eine Verzögerung um 1470 Samples (200ms bei einer Samplefrequenz von 7350Hz) und Amplitude von 0.4:
  g = zeros(2000,1); g(1) = 1; g(1600) = 0.4;
Konvergenzgeschwindigkeit ist abhängig von u
  u sollte nicht überschreiten

## Slide 13: Resultate HL (voice)
Sprachsignal
u = = 0.1074
unstabil!  die Varianz ist nur quasi-stationär
Wir haben ermittelt, ab wo das Filter „ausschlägt“:

## Slide 14: Resultate HL (voice)
Die Varianz dort lokal bestimmt und noch einmal ausgerechnet = 0.0241
Interessant: Bei empirischem Anpassen des Konvergenzparameters erhielten wir noch bis 0.0284 stabile Resultate
Recht nahe beieinander
Resultat bei stabiler Echo-Cancellation:

## Slide 15: Resultate HL (voice)
Sprachsignal
u = 0.0285 (empirisch)

## Slide 16: Resultate HL (voice)
Leider nur ca. 60% des Echos herausgefiltert
Relativ schnell: nach 2 Sekunden ist ca. 80% dieser Filterung erreicht

## Slide 17: Resultate HL (voice)
Filter mit richtigem Echo-Signal initialisieren:
  Bleibt stabil
  Emulation einer nahezu perfekten echo-cancellation: [MATLAB DEMONSTRATION]

## Slide 18: Implementation LL
2 ARM Boards
  Je eins für Delay und LMS
Headset
Mikrofon Preamp

## Slide 19: Implementation Delay
FIR-Filter (Raum-Simulation, «Reverb»)
Max. 200ms -> NFIR = 1600 mit fs = 8kHz
arm_fir_q15
funktioniert!

## Slide 20: Implementation LMS
Samplebasiert (DMA-Blocksize = 1)
  Skalarprodukt des Eingangs und der Filterkoeffizienten
Funktioniert noch nicht  Zeitmangel
CMSIS DSP Library enthält bereits eine optimierte LMS-Implementation

## Slide 21: Implementation LMS
Alternativen:
  Zweites FIR-Filter auf zweitem Board welches einfach das Echo wieder herausrechnet (unveränderliche, richtig initialisierte Filtertabs)
    Gut für Sprache
    Schlecht für schnelle Signale (z.B. Diracs)
    Warum: Filtertabs müssen genau stimmen, sonst rutscht ein Peak zwischen durch

## Slide 22: Resultate LL
Nur akustischer Test
Built-In LMS-Funktion gut aber “langsam”
Jedoch schon mit einem sehr kleinen u gute und schnelle Resultate

## Slide 23: Schlussfolgerung
Technische Schlussfolgerung
  Grundsätzlich einfach
  Adaptives Konzept ist die Basis vieler weiterer Filterungstypen
  Implementation auf Low-Level anspruchsvoll, zeitaufwändiger als gedacht
  Stückweise Implementation durchaus sinnvoll ;)

## Slide 24: Schlussfolgerung
Persönliche Schlussfolgerung
  Viel gelernt, Eigeninitiative wurde gefördert
  Praxisbezug des DSV-Gebiets
  Low-Level Implementation hat geholfen ein Gefühl dafür zu erhalten, wie viel Performance möglich ist und wo die Grenzen liegen

## Slide 25: Demonstration
Echo-Generierung
Filterung mit fixem FIR-Filter