## Slide 1: Echo Cancellation
Cyril Stoller
Marcel Bärtschi

## Slide 2: Problematik

## Slide 3: Problematik
Ein Signal x wird mit einem Echo versehen.
  Ein Echo ist einfach eine verzögerte und eventuell abgedämpfte Kopie von x.
Das Signal x und das resultierende Signal y sind bekannt.
Aus beiden Signalen soll nun die Charakteristik des Echos ermittelt und das ursprüngliche Signal x wiederhergestellt werden.

## Slide 4: Problematik
Echo:
  Echo-Verzögerung: 8/fs
  Echo-Amplitude: 0.4

## Slide 5: Lösung
Adaptives LMS-Filter
  Das Signal y und das Signal y^ werden nun verglichen und auf das Filter zurückgeführt.
  Als Resultat sollte optimalerweise 0 herauskommen:

## Slide 6: Lösung
Echo Cancellation mit Adaptivem LMS-Filter
  Wenn nun das erste Filter-Tab ignoriert wird, erhält man als Resultat das Originalsignal, da nur noch das Echo nachgebildet und von y subtrahiert wird:

## Slide 7: Implementation HL (noise)
Weisses Rauschen
Echo ist eine Verzögerung um 8 Samples und Amplitude von 0.4:
  g = [1 0 0 0 0 0 0 0.4]
Konvergenzgeschwindigkeit ist abhängig von u
  u klein: genau aber langsam
  u gross: schnell aber ungenau (und evtl. unstabil)

## Slide 8: Resultate HL (Noise)
Weisses Rauschen
u = 0.00008 (klein)

## Slide 9: Resultate HL (Noise)
Weisses Rauschen
u = 0.008 (gross)

## Slide 10: Implementation HL (voice)
Lorem Ipsum, 2*5 Sekunden hintereinander
Echo ist eine Verzögerung um 1470 Samples (200ms bei einer Samplefrequenz von 7350Hz) und Amplitude von 0.4:
  g = zeros(2000,1); g(1) = 1; g(1600) = 0.4;
Konvergenzgeschwindigkeit ist abhängig von u
  u sollte nicht überschreiten

## Slide 11: Resultate HL (voice)
Sprachsignal
u = = 0.1074
unstabil!  die Varianz ist nur quasi-stationär
Wir haben ermittelt, ab wo das Filter „ausschlägt“:

## Slide 12: Resultate HL (voice)
Die Varianz dort lokal bestimmt und noch einmal ausgerechnet = 0.0241
Interessant: Bei empirischem Anpassen des Konvergenzparameters erhielten wir noch bis 0.0284 stabile Resultate
Recht nahe beieinander
Resultat bei stabiler Echo-Cancellation:

## Slide 13: Resultate HL (voice)
Sprachsignal
u = 0.0285 (empirisch)

## Slide 14: Resultate HL (voice)
Leider nur ca. 60% des Echos herausgefiltert
Relativ schnell: nach 2 Sekunden ist ca. 80% dieser Filterung erreicht

## Slide 15: Resultate HL (voice)
Filter mit richtigem Echo-Signal initialisieren:
  Bleibt stabil
  Emulation einer nahezu perfekten echo-cancellation: [MATLAB DEMONSTRATION]

## Slide 16: Implementation LL
2 ARM Boards
  Je eins für Delay und LMS
Headset
Mikrofon Preamp

## Slide 17: Implementation Delay
FIR-Filter (Raum-Simulation, «Reverb»)
Max. 200ms -> N = 1600 mit fs = 8kHz
arm_fir_q15
funktioniert!

## Slide 18: Implementation LMS
Samplebasiert (DMA-Blocksize = 1)
  Skalarprodukt des Eingangs und der Filterkoeffizienten
Funktioniert noch nicht  Zeitmangel
CMSIS DSP Library enthält bereits eine optimierte LMS-Implementation
  Noch nicht getestet

## Slide 19: Demonstration
Leider nur Echo-Generierung