## Slide 1: Echo Cancellation

## Slide 2: Problematik
Ein Signal x wird mit einem Echo versehen.
  Ein Echo ist einfach eine verzögerte und eventuell abgedämpfte Kopie von x.
Das Signal x und das resultierende Signal y sind bekannt.
Aus beiden Signalen soll nun die Charakteristik des Echos ermittelt und das ursprüngliche Signal x wiederhergestellt werden.

## Slide 3: Problematik
Echo:
  Echo-Verzögerung: 8/fs
  Echo-Amplitude: 0.4

## Slide 4: Lösung
Adaptives LMS-Filter
  Das Signal y und das Signal y^ werden nun verglichen und auf das Filter zurückgeführt.
  Als Resultat sollte optimalerweise 0 herauskommen:

## Slide 5: Lösung
Echo Cancellation mit Adaptivem LMS-Filter
  Wenn nun das erste Filter-Tab ignoriert wird, erhält man als Resultat das Originalsignal, da nur noch das Echo nachgebildet und von y subtrahiert wird:

## Slide 6: Implementation HL
Weisses Rauschen
Echo ist eine Verzögerung um 8 Samples und Amplitude von 0.4:
  g = [1 0 0 0 0 0 0 0.4]
Konvergenzgeschwindigkeit ist abhängig von u
  u klein: genau aber langsam
  u gross: schnell aber ungenau (und evtl. unstabil)

## Slide 7: Resultate HL
Weisses Rauschen
u = 0.00008 (klein)

## Slide 8: Resultate HL
Weisses Rauschen
u = 0.008 (gross)

## Slide 9: Resultate HL
Sprachsignal
u = 0.00008 (klein)

## Slide 10: Resultate HL
Sprachsignal
u = 0.008 (gross)